Kontrola vozidla před jízdou(

- prostor pod vozidlem - únik provozních kapalin

- celkový stav vozidla – např. nesmí být ostré hrany

- kola a pneumatiky

- upevnění kol

- trhliny a poškození pneumatiky i disků

- stav a opotřebení vzorku pneumatiky

- hloubka dezénu hlavních dezénových drážek pneumatiky - letní min. 1,6mm

- zimní min. 4mm

- tlak pneumatik - štítek umístěný na vozidle

- čistota a funkčnost světel

- čistota skel a zpětných zrcátek

- čistota registrační značky (SPZ) + platnost Technické kontroly

- motorový prostor

- kapaliny 	- brzdová kapalina

- motorový olej (kontrola na rovině), sledovat intervaly výměny

- chladící kapalina (v zimním období kontrola stupně zamrznutí)

- kapalina do ostřikovačů (v zimním období nemrznoucí směs)

- těsnost a neporušenost trubek, hadic a jejich spojů

- napnutí klínového řemene

- čistota a upevnění akumulátoru (obsahuje kyselinu!) a kontaktů

- povinná výbava

- výstražná vesta z retroreflexního materiálu

- lékárnička

- přenosný výstražný trojúhelník :

k označení překážky provozu

umístění - dálnice minimálně 100m,

- mimo dálnici minimálně 50m

- v obci také minimálně 50m, ale nedovoluje-li to situace (křižovatky apod.), může být tato vzdálenost i kratší

k označení vozidla při tažení na laně či tyči – zezadu na taženém vozidle (za                     sklem, popř. na zadní části vozidla)

- nářadí na běžné opravy

- když není buď asistenční služba 24 hod nebo sada pro bezdemontážní opravu pneumatik nebo pneumatiky speciální konstrukce umožňující jízdu i při defektu s indikací úniku tlaku vzduchu na přístrojové desce vozidla, pak musí ve vozidle navíc ještě být: náhradní kolo (nahuštěné na max. tlak použitelný na vozidle), příruční zvedák, klíč na šrouby (matice) kol