1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou

1. Kola a pneumatiky:

- dotažení matic kol
- neporušenost, deformace disků kol, poškození pneumatik (praskliny,bubliny,zapíchlé ostré předměty)

- tlak v pneumatikách (i náhradní kolo)

- stav dezénu

2. Motor, převodovky, hnací nápravy, servořízení, hydraulická zařízení a palivový systém:

- těsnost zařízení; pohledem na jednotlivé agregáty a pod vozidlo

3. Kabina a korba:

- stav a neporušenost

- řádné uzavření a zajištění dveří, bočnic a uzávěrů
- upevnění a zajištění nákladu
- napnutí plachet

- čistota oken, zrcátek, světlometů a registračních značek

4. Akumulátory

- upevnění, čistota

- dotažení a čistota kontaktů, opětovné oxidaci zabráním natřením kontaktů vazelínou

- hladina elektrolytu v jednotlivých článcích

5. Světelná zařízení:

- funkčnost a čistota

6. Provozní náplně:

- zásoba paliva
- množství motorového oleje

- množství kapaliny v soustavách ovládání spojky, servořízení, příp. brzd
- množství kapaliny v ostřikovači

- množství chladící kapaliny

7. Nastavení jednotlivých prvků:

- poloha volantu (je-li jejím seřizováním vozidlo vybaveno)
- poloha sedadla řidiče
- zpětná zrcátka

8. Funkční kontrolky:

- činnost elektrických zařízení a kontrolních přístrojů po jejich uvedení do činnosti otočením

klíče ve spínací skříňce

- zvuky při spouštění motoru (sluchem)

- tlak v mazací soustavě (zhasnutí kontrolkv, ukazatel tlaku oleje)

- plnění vzduchotlaké soustavy (doba plnění, tlak)
- funkce servořízení

- těsnost vzduchotlaké soustavy a brzdových okruhů
- po rozjezdu provést zkoušku účinnosti brzd

2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatik

Pneumatiky významným způsobem ovlivňují bezpečnost provozu.
Pravidelně kontrolujeme zejména:

Tlak vzduchu

Měříme přesným tlakoměrem při studených, jízdou nezahřátých pneumatikách. Před jízdou musí být pneumatiky nahuštěny podle předpisu výrobce vozidla (hodnoty jsou uvedeny na vozidle nad kolem).

Sejmeme čepičku z ventilku. Nasadíme tlakoměr na ventilek, přitlačíme tak, aby kolem neunikal vzduch. Na budíku tlakoměru se ukáže výsledná hodnota tlaku v pneumatice. Porovnáme s údaji výrobce, který se nachází nad každým kolem..

Hloubka drážek dezénu

Kontrolujeme hloubkoměrem. Hloubka nesmí klesnout pod 1,6 mm u všech druhů vozidel s výjimkou vozidel skupiny AM, kterým stačí 1mm. V období od 1.11. do 31.3. musí mít všechna motorová vozidla zimní pneumatiky (pokud je na vozovce led, sníh, námraza nebo je možné to předpokládat), u osobních vozidel na všech kolech a nejméně 4mm vzorku, u nákladních vozidel a autobusů na všech kolech trvale hnacích náprav  a nejméně 6mm vzorku.

Požadovaná hloubka má být po celém obvodu pneumatiky, po celé šíři běhounu v hlavních dezénových drážkách. Mezní opotřebení běhounu na zákonnou nejmenší hloubku drážek 1,6 mm ukáží indikátory opotřebení v místech označených na bocích pláště písmeny TWI.

Drážky ojetých plášťů označených na boku nápisem REGROOVABLE lze ještě dostatečně prohloubit prořezáním.

3. Popište kontrolu kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost

Kontrola disků:

přítomnost deformací a trhlin; při závadách vyřadit

u dělených ráfků vzájemná poloha dílů a usazení zajišťovacích prvků

dotažení a kontrola stavu matic kolových šroubů (poškozené vyměnit)

Kontrola pneumatik:

uchycení pláště pneumatiky na disk

tlak vzduchu podle výrobce ( tlakoměrem; před jízdou při studených pneumatikách) – viz otázka č.2

hloubka drážek dezénu ( hloubkoměrem; nesmí být menší než 1,6 mm) – viz otázka č.2

neporušenost celého povrchu pláště, tj. běhounu i boku pláště (pohledem)

rovnoměrnost sjíždění běhounu (pohledem)

vklíněné cizí předměty mezi kola dvoumontáže

za jízdy lze kontrolovat hluk pneumatik

v přestávkách se kontroluje teplota pneumatik

Faktory ovlivňující životnost:

provozní podmínky; např. špatný způsob jízdy nebo vliv terénu (mechanická poškození ráfků a pneumatik, nadměrné opotřebení běhounu, apod.)
koroze ráfků

špatné dotažení matic šroubů kol

4. Jaké jsou nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy.

provozní podmínky; např. špatný způsob jízdy nebo vliv terénu  –    díry, obrubníky, ...

- prokluz kol při rozjezdu

- brždění se zablokovanými koly

- smyky v zatáčkách

technický stav vozidla –  podhuštěná pneumatika ( sjíždí se oba kraje )

–  přehuštěná pneumatika ( sjíždí se středem )

–  špatné tlumiče pérování ( tvoří se plošky )

–  špatná geometrie řídící nápravy ( sjíždí se 1 kraj )

Správně nahuštěná pneumatika                    Přehuštěná pneumatika                              Podhuštěná pneumatika

5. Popište postup při výměně kola.

- odstavit vozidlo mimo jízdní dráhu, zajistit ruční brzdou, vypnout motor

- zapnout výstražnou funkci směrových světel

- obléci si výstražnou vestu

- při výměně na vozovce nebo v její blízkosti vozidlo řádně označit výstražným trojúhelníkem, umísťuje se za vozidlem při pravém okraji vozovky ve vzdálenosti min 50 metrů, na dálnici min 100 metrů, v obci může tato vzdálenost v případě potřeby být i kratší ( křižovatky )

- zajistit vozidlo proti pohybu ještě zakládacími klíny, na opačné straně vozidla po úhlopříččce

- připravit nářadí a náhradní kolo

- před zvednutím nápravy povolit matice kola

- zvednout zvedákem příslušné nosnosti nápravu podle pokynů výrobce

- odšroubovat povolené matice kola, sundat poškozené kolo

- vzít náhradní kolo, nadzvednout ho montážní pákou, nasadit náhradní kolo a našroubovat matice kola

- dotáhnout matice kola a nápravu spustit

- plně dotáhnout matice kola – ne vedle sebe ale do kříže nebo do hvězdy

- poškozené kolo upevnit do držáku, sklidit nářadí a výstražný trojúhelník

- vyjmout zakládací klíny

- provést znovu kontrolu dotažení matic po ujetí asi 50 km

U autobusu potřebuji na výměnu kola 2 zvedáky, jelikož jsou nápravy na vzduchových méchách.

6. Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu.

Kontrola:

Množství olejové náplně v motoru se kontroluje pomocí měrky, která je zasunuta v otvoru na boku klikové skříně nebo v samotné olejové nádrži. Na spodní části měrky bývají rysky, přičemž hladina oleje nesmí stoupnout nad horní rysku a klesnout pod dolní rysku.

- řidič otevře motorový prostor

- najde olejovou měrku, vytáhne ji z motoru

- očistí ji a vrátí zpět do motoru

- znovu měrku vytáhne a vidí hladinu oleje

Kontrola se provádí je-li motor v klidu alespoň 3 min. po jeho zastavení, ale nejlépe na studeném motoru. Zároveň musí vozidlo stát na rovině.

Úbytek většího množství oleje v průběhu jízdy vlivem technické závady může mít za následek
pokles mazacího tlaku, který je signalizován rozsvícením kontrolky tlaku oleje nebo indikací na
tlakoměru oleje.

Doplňování:

Olej se doplňuje po sejmutí uzávěru nalévacím otvorem umístěným na víku ventilů nebo na hrdle vyvedeném z klikové skříně, případně z olejové nádrže. K doplnění používáme ten druh oleje, který už v tom motoru je.

Časové intervaly:

Časové intervaly pro výměnu oleje v motoru jsou předepsány výrobcem vozidla nebo motoru, ale nejčastěji výrobcem oleje. Jsou závislé na druhu motoru, podmínkách provozu vozidla a druhu používaného oleje. Jedná se buď o počet ujetých kilometrů nebo prošlý čas ( 1 rok ), podle toho co nastane dřív.

7. Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru řidiči vozidla a signalizaci případných projevů poruch během jízdy vozidla.

Dobíjení akumulátoru:

Funkce signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru je u vozidel řešeno červenou kontrolní
svítilnou se symbolem akumulátoru umístěnou na přístrojové desce. Ta se při zapojení elektrických
obvodů klíčem spínací skříňky ( poloha č.1 )rozsvítí. Po nastartování motoru a mírném zvýšení otáček musí
zhasnout. Tím je signalizována správná funkce alternátoru (dynama) a dobíjecí soustavy akumulátorů.

Poruchy:

kontrolka se nerozsvítí -  prasklá žárovka, vyměnit

kontrolka i při vyšších otáčkách motoru problikává nebo nezhasíná

- málo napnutý klínový řemen pohonu alternátoru – napnout                                                                                                                                                                                                                                                                                             - závada na alternátoru nebo regulátoru napětí

U řady nákladních automobilů a autobusů je na přístrojové desce ke kontrole napětí elektrické
soustavy umístěn voltmetr. Po zapnutí elektrických obvodů klíčem spínací skříňky je na něm
indikováno okamžité napětí akumulátorů a po spuštění motoru na něm lze sledovat napětí elektrické
soustavy. Je-li ručička voltmetru za vyznačenou mezí, dobíjecí soustava přebíjí. Je-li naopak před
ní, nedobíjí. Zůstává-li ručička voltmetru na hodnotě původního napětí akumulátorů, je dobíjecí
soustava nefunkční.

Mazání motoru:

Funkce signalizace správné činnosti mazací soustavy motoru je u vozidel řešeno červenou kontrolní svítilnou se symbolem olejničky umístěnou na přístrojové desce. Ta se při zapojení elektrických obvodů klíčem spínací skříňky ( poloha č.1 ) rozsvítí. Po nastartování motoru musí po krátké chvíli, kdy dochází k vytvoření potřebného mazacího tlaku v mazací soustavě, zhasnout. Tím je signalizována správná funkce mazání motoru.

Poruchy:

- kontrolka se nerozsvítí - prasklá žárovka, vyměnit

- kontrolka nezhasne : nedošlo k vytvoření potřebného tlaku v mazací soustavě motoru
nebo je závada na čidle tlaku oleje - motor vypnout a zjistit závadu

- kontrolka se při jízdě rozsvítí nebo problikává : ztráta nebo úbytek mazacího tlaku oleje - motor ihned zastavit, v jízdě pokračovat až po odstranění závady.

Některé automobily mají na přístrojové desce umístěn tlakoměr oleje, který ukazuje tlak oleje v mazací soustavě motoru po jeho spuštění. Správnou hodnotu tlaku předepisuje výrobce vozidla pro zahřátý motor. V režimu volnoběžných otáček motoru může být tato hodnota nižší, naopak po spuštění studeného motoru za nízké venkovní teploty bude tato hodnota vyšší.

Může s některou z těchto dvou poruch řidič pokračovat v jízdě? S poruchou mazání samozřejmě ne, hrozí vážné poškození motoru. S poruchou dobíjení však může, poslouží mu akumulátor jako zásobní zdroj elektrické energie. Může pokračovat v jízdě tak dlouho, dokud vydrží kapacita akumulátoru ( na dojetí např. do místa opravy ).

8.Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy vozidla a zajištění regulace provozní teploty motoru.

Kontrola:

- těsnosti chladícího systému ( hadic, trubek ), dotažení a těsnost spojů
- množství chladící kapaliny v soustavě

- napnutí a stav klínových řemenů pohonu čerpadla chladící kapaliny

- pohonu ventilátoru ( klínové řemeny, viskózní spojka, tepelný spínač elektromotoru )

- ovládání regulačních clon nebo žaluzií před chladičem ( je-li jimi vozidlo vybaveno )

- za jízdy teplotu chladící kapaliny

- před zimním obdobím hustotu (bod tuhnutí) chladící kapaliny
- jednou za tři roky vyměnit celý objem chladící kapaliny v soustavě
- těsnost a čistota chladiče pro jeho správnou funkci

1. Chladicí kanály

2. Termoregulátor (termostat)

3. Spojovací hadice

4. Chladič

5. Ventilátor

6. Čerpadlo chladicí kapaliny

7. Přetlaková nádobka

8. Výměník topení

Regulace provozní teploty motoru:

Regulace provozní teploty kapalinou chlazených motorů je zajištěna termoregulátorem ( termostatem ). Jeho správná funkce má zajistit optimální úroveň teploty motor. Dokud je motor studený, je termoregulátor uzavřen a chladící kapalina proudí jen uvnitř motoru, aby provozní teplota dosáhla o nejdříve asi 80°C. Po dosažení předepsané teploty provozní teploty termoregulátor otevře cestu chladící kapalině do chladiče, kde se ochlazuje v množství svislých tenkostěnných trubek. Ty jsou ochlazovány náporem proudícího vzduchu při jízdě vozidla nebo ventilátorem. U některých vozidel bývají před chladičem clony nebo žaluzie, kterými se reguluje průchod
vzduchu chladičem.

9. Popište signalizaci teploty chladící kapaliny řidiči a postup, došlo-li k přehřátí motoru (např. při dlouhém couvání nebo popojíždění v koloně apod.).

Teplota chladící kapaliny je řidiči signalizována buď:

teploměrem chladící kapaliny na přístrojové desce ukazující okamžitou teplotu chladící kapaliny v motoru

varovnou kontrolkou přehřátí motoru
varovným akustickým signálem

Postup při přehřátí motoru:

Zajistit zvýšení výkonu chlazení:

- přeřazením na nižší rychlostní stupeň , kdy dojde ke zvýšení otáček motoru a zrychlí se tak oběh chladící kapaliny v motoru a zároveň se sníží zatížení motoru

- otevřením přívodu chladící kapaliny do výměníku tepla vytápění kabiny (karoserie) vozidla a zapnutím ventilátoru topení

- zajištěním co největšího průchodu vzduchu chladičem (kontrola úplného otevření clon nebo žaluzií před chladičem, příp. sejmutí krycí dečky z otvoru vstupu vzduchu do chladiče, je-li nasazena)

- zastavením vozidla a ponecháním chodu motoru ve volnoběžných otáčkách s kombinací výše uvedených postupů

V žádném případě se nesmí sejmout víčko z chladiče nebo expanzní nádoby. Přetlak páry může způsobit vážný úraz. Kontrolu množství chladící kapaliny a její doplnění lze provést až po dochlazení motoru a vyrovnání tlaku.. Zároveň je potřebné zjistit příčinu přehřátí motoru, případně změnit jízdní režim. Je-li příčinou vadný termoregulátor, lze jej pro nouzové dojetí vyjmout.

10.Popište kontrolu a ošetřování vzduchové chladící soustavy vozidla a zajištění regulace provozní teploty motoru.

Vzduchem chlazený motor se pozná podle žebrování ( aby se zvětšila styčná plocha motoru se vzduchem ).

Kontrola:

- pohonu dmychadla (napnutí a stav klínových řemenů, funkci hydraulické spojky a ventilu automatické regulace chlazení)

- upevnění dmychadla ve třmenech,

- krycích a rozváděčích plechů

- těsnosti krycích plechů

- čistoty chladících žeber a lopatek dmychadla

- za jízdy teplotu motoru a oleje

Ošetřování:

- napnutí klínových řemenů

- odstraňování nečistot vhodným odmašťovacím prostředkem a vyfoukání stlačeným vzduchem

Regulace provozní teploty motoru:

Regulace provozní teploty vzduchem chlazených motorů zajištěna změnou množství chladícího
vzduchu protékajícího přes chladící žebra válců. To se provádí bud' škrcením průtoku vzduchu
clonami nebo žaluziemi, častěji však regulací otáček dmychadla. Dokud je motor studený, jsou
clony nebo žaluzie uzavřeny, nebo se do hydraulické spojky pohonu dmychadla nepřivádí přes
zavřený ventil automatické regulace chlazení žádný olej. S postupným zahříváním motoru

dochází k otevírání clon nebo žaluzií, případně k dodávce tlakového oleje do hydraulické spojky
pohonu dmychadla, které se roztáčí a tím začíná proudit vzduch na chladící žebra.

Schéma chlazení motoru

1- dmychadlo, 2- kanál pro vedeni vzduchu, 3- výstup vzduchu, 4- čistič vzduchu pro motor, 5- čistič paliva,

6- nalévání oleje do motoru, 7- výfukové potrubí motoru, 8- plášť k ohřívání vzduchu vytápění kabiny, 9- řez válcem vzduchem chlazeného motoru (žebrování), 10- usměrňovací plechy

Dmychadlo chlazení poháněné motorem tlačí studený vzduch mezerami chladících žeber na hlavách a válcích motoru. Proudění chladícího vzduchu je usměrňováno krycími a rozváděcími plechy.

Řízení teploty motoru se provádí změnou množství chladícího vzduchu, bud' škrcením jeho průtoku nebo úsporněji regulací dmychadla které spotřebovává značný výkon.

Nevýhodou vzduchem chlazených motorů je vyšší hlučnost. Zdrojem hluku není jen chladící dmychadlo a velkou rychlostí proudící chladící vzduch, ale také vyšší hluk spalování který není tlumen tak dobře, jako u motorů chlazených kapalinou.

Hlavní výhodou, pro kterou se vzduchem chlazené motory stále používají, je schopnost funkce při každé venkovní teplotě. Motory se rychleji ohřívají na provozní teplotu a nehrozí u nich nebezpečí zamrznutí nebo
přehřátí chladící kapaliny.

11. Popište hlavní části palivové soustavy vznětového motoru

Úkolem palivové soustavy vznětového motoru je skladování, doprava, čistění a příprava paliva k vytvoření zápalné směsi.

Skládá se z nádrže, palivového nízkotlakého potrubí, hrubého čističe paliva, dopravního palivového čerpadla, jemného čističe paliva, vstřikovacího čerpadla, palivového vysokotlakého potrubí, vstřikovačů a odpadního potrubí.

Palivová soustava se dělí na 2 základní části: nízkotlakou ( od nádrže po vstřikovací čerpadlo ) a vysokotlakou ( od vstřikovacího čerpadla po vstřikovače ).

Nízkotlaká část se ještě dál dělí na další 2 části: podtlakovou ( od nádrže po dopravní čerpadlo ) a přetlakovou ( od dopravního čerpadla po vstřikovací čerpadlo ).

Palivová soustava vznětového motoru

1- palivová nádrž, 2- přepojovací kohout, 3- přívodní potrubí, 4- hrubý čistič paliva, 5- palivové dopravní čerpadlo, 6- výtlačné (nízkotlaké) potrubí, 7- jemný čistič paliva, 8- spojovací potrubí, 9- vstřikovací čerpadlo, 10- přetlakový ventil, 11- odpadní potrubí, 12- vysokotlaké potrubí, 13- vstřikovač, 14- odpadní potrubí,
15- ruční pumpička, 16- odvzdušnění jemného čističe paliva, 17- převlečná matice, 18- měrka oleje, 19- spojka pohonu vstřikovacího čerpadla, 20- ovládací lanovod přidavače paliva, 21- odpadní potrubí, 22- ukazatel stavu paliva (palivoměr)

12. V čem spočívá údržba a ošetřování palivové soustavy vznětového motoru.

Nádrž:

- množství paliva v nádrži

- těsnost a neporušenost, uchycení

- jednou za čas odkalení

Nízkotlaké potrubí:

- těsnost a neporušenost palivových rozvodů a jejich spojů, těsnost „holendrů“

- uchycení trubek a hadiček, „zteření“ hadiček

Hrubý čistič:

- zanesení sítka a skleničky hrubého čističe paliva, vyčištění, oprání v techn.benzínu

- uchycení, těsnost

Dopravní čerpadlo:

- uchycení, těsnost ( paliva, oleje )

- mazáno z motoru – množství oleje

Jemný čistič:

- výměna papírové vložky jemného čističe paliva ve lhůtách podle předpisu výrobce, nebo podle potřeby

- uchycení, těsnost

Jemný čistič paliva

1- nádoba čističe, 2- víko čističe, 3- šroub,

4- čistící vložka, 5- dutý svorník,

6- opěrná podložka, 7- pružina, 8- matice

Vstřikovací čerpadlo:

- seřízení vstřikovacího čerpadla v odborné dílně

- uchycení, těsnost

Vstřikovače:

- seřízení vstřikovačů v odborné dílně

- těsnost

13. Popište postup při odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru.

Provádí se při poruše těsnosti a zavzdušnění palivového systému.

Postup:

- odstranit netěsnost

- povolit odvzdušňovací šrouby na víku jemného čističe paliva

- dopravním čerpadlem ( ruční pumpičkou ) čerpat palivo, dokud z odvzdušňovacího šroubu nevytéká čirá nafta bez bublin; šrouby utáhnout

- povolit odvzdušňovací šrouby na vstřikovacím čerpadle ( nízkotlaké části ) a znovu čerpat palivo, dokud nevytéká čirá nafta

Odvzdušňovací šrouby se povolují a utahují postupně podle směru toku paliva. Odvzdušňuje se pouze přetlaková část nízkotlaké části palivové soustavy.

Odvzdušnění jemného čističe paliva

14.Popište postup při hledání příčiny zavzdušnění palivové soustavy vznětového motoru

Zavzdušnění je nejčastější závadou palivového systému, kdy malé množství a nízký tlak paliva je příčinou nedostatečné funkce všech vstřikovačů a tedy i snížení výkonu nebo zastavení motoru. Palivový systém musí tedy být pro zajištění správné funkce dokonale těsný a odvzdušněný.

Příčinou zavzdušnění je:

- málo paliva

- na nízkotlaké sací části ( od nádrže k palivovému čerpadlu ) netěsnost potrubí ve spojích nebo prodřené a děravé potrubí. Tato závada se nemusí projevit únikem paliva, ale častěji soustavným zavzdušňováním celého palivového systému nebo nemožností odvzdušnění.
- na nízkotlaké výtlačné části ( od palivového čerpadla ke vstřikovacímu čerpadlu ) obdobná netěsnost nebo poškozené potrubí. Tato závada se projeví již jako unikání paliva. Současně dochází k přisávání vzduchu, který tak zavzdušní celou soustavu.

Postup hledání příčiny:

- doplnit palivo

- prohlédnout palivová potrubí a zjistit poškozené nebo netěsné místo
- poškozené potrubí vyměnit, netěsné spoje dotáhnout

l5.Popište funkci regulátoru otáček vstřikovacího čerpadla a funkci omezovače rychlosti.

Regulátor vstřikovacího čerpadla udržuje při nezatíženém motoru otáčky naftového motoru na
stejné výši (udržuje volnoběžné otáčky) a zabraňuje překročení nejvyšších přístupných (kritických)
otáček motoru. Regulátor tedy automaticky, bez ohledu na postavení hřebenové tyče ve
vstřikovacím čerpadle (nezávislé poloze pedálu akcelerace), řídí dodávku množství paliva pro
jednotlivé válce motoru. Tvoří se vstřikovacím čerpadlem jeden celek.

Omezovač rychlosti je soustava prvků vozidla, která slouží k omezení maximální rychlosti vozidla.
Dosažením maximální nastavené rychlosti vozidla omezí regulátor množství dodávaného paliva do
motoru a nemůže tak dojít k dalšímu zvyšování rychlosti vozidla. Omezovače rychlosti se používají
nejčastěji u elektronicky řízeného vstřikování paliva vznětových motorů.

16. Popište kontrolu a údržbu výfukového systému motoru.

Výfukový systém motoru svádí výfukové plyny z jednotlivých válců do výfukového potrubí. Jeho součástí je tlumič výfuku, kde se horké výukové plyny ochlazují, dodatečně expandují a vycházejí z něj s podstatně sníženým hlukem do atmosféry.

Kontrola:

- těsnost výfukové soustavy
- uchycení výfukového potrubí

- u vozidel s katalyzátory nebo filtry pravidelná kontrola jejich funkce v odborné dílně
- pohyblivost ovládacího mechanismu klapky výfukové brzdy
- seřízení správné činnosti výfukové brzdy v odborné dílně

Údržba:

- protikorozní ochrana výfukového systému

- promazání kloubových částí ovládacího mechanismu výfukové brzdy

Výfuková brzda s pneumaticky ovládanou klapkou, která zcela uzavírá výfukové potrubí, umožňuje zvýšit brzdný účinek motoru nebo zastavit motor při chodu ve volnoběžných otáčkách.

Princip činnosti výfukové brzdy

Je umístěna na konci sběrného výfukového potrubí. Ventil výfukové brzdy uzavře sběrné potrubí a zároveň se nastaví nulová dodávka paliva. Motor při výfukovém zdvihu stlačuje nasátý vzduch do uzavřeného prostoru sběrného potrubí, kde vzrůstá tlak. Ten působí proti pohybu pístů, které zpomalují svůj pohyb a otáčky motoru se snižují. To se přes převodové ústrojí projevuje jako brzdící účinek.

17.Popište, jakou funkci plní filtr pevných částic, jeho umístění na vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jeho životnost.

Pro dosažení ekologických emisních norem Euro 4 a vyšší se dnes používají technologie, jejichž výsledkem je sice redukce obsahu NOX (oxidů dusíku) ve výfukových plynech, ale zároveň tím vzrůstá množství další škodliviny - pevných částic (saze). Proto je dnes součástí výfukového systému u vznětových motorů filtr pevných částic (DPF).

Filtr pevných částic (DPF - Diesel Particulate Filter) je zařízení odstraňující pevné částice (saze) z výfukových plynů vozidel s naftovým motorem. Systém funguje na principu zachytávání pevných částic na velmi jemném sítku. Filtr je čištěn spálením sazí ze sítka vysokou teplotou, které je dosaženo dvěma způsoby - pasivní nebo aktivní regenerací.

Pasivní regenerace - probíhá samovolně vždy, když pracovní podmínky motoru odpovídají teplotám výfukových plynů přibližně 350-500 °C. Takovéto provozní podmínky odpovídají režimu konstantně vyššího zatížení motoru (setrvání motoru ve vyšších otáčkách a vyšším zatížení po delší dobu), například při jízdě po dálnici.

Aktivní regenerace - probíhá po 300-1000 km, pokud nenastala možnost pasivní regenerace (tj. např. v městském provozu). Filtr je vypálen pomocí zvýšené dávky paliva nebo se do výfukového potrubí vstřikuje speciální dávka paliva pro zajištění potřebné teploty na stěnách filtru pro spálení zachycených částic nebo jsou filtry regenerovány mimo vozidlo.

18. Popište činnost turbodmychadla, funkci chladiče vzduchu (mezichladiče) a způsoby jejich ošetřování.

Turbodmychadlo se používá u tzv. přeplňovaných motorů. Účelem přeplňování spalovacích motorů je dopravit do válců více vzduchu, než je jejich skutečný objem, a tím zvýšit jeho výkon při srovnatelné nižší spotřebě paliva. Významný důsledek zvyšování výkonu tímto způsobem je zmenšení hmotnosti a rozměrů motoru.

Turbodmychadlo se skládá ze dvou částí: turbíny, která je napojena na výfukové potrubí motoru a dmychadla, které je napojeno na sací potrubí. Obě části mají společný hřídel. Proud výfukových plynů proudící přes lopatky turbíny roztáčí turbínu a tím i dmychadlo. To stlačuje nasávaný vzduch a dopravuje ho pod tlakem plnícím potrubím do válců.

Schéma přeplňovaného motoru 1-dmychadlo, 2-turbína

V nízkých otáčkách pracuje přeplňovaný motor jako motor s přirozeným sáním. Při zvýšení otáček asi na 800/min se zvětší množství výfukových plynů natolik, že jejich proud začne roztáčet turbínu a tím i dmychadlo na sání.

Při plném výkonu motoru dosahují otáčky turbodmychadla až 100 000/min a turbína je ohřátá až do červeného žáru. Ložiska hřídele turbodmychadla proto musí být mazána a chlazena olejem z mazacího systému motoru.

Stlačováním vzduchu při plnění do válců však dochází k jeho zahřívání a tím se objemové množství dopravovaného vzduchu zase snižuje. K odstranění tohoto nežádoucího jevu se používá chladič ( mezichladič ) stlačeného vzduchu.

Samotné turbodmychadlo nevyžaduje, kromě kontroly dotažení spojů a těsnosti připojených potrubí, žádnou údržbu. Pro zajištění jeho správné funkce a životnosti je však důležité dodržovat zásady provozu především studeného motoru (dané výrobcem) a provádět předepsanou údržbu čističe vzduchu, pravidelnou výměnu olejové náplně motoru s čističem oleje, používat předepsaný druh motorového oleje a zajišťovat jeho správné množství v motoru. Při vypínání motoru s turbem musíme nechat běžet motor několik vteřin před vypnutím ve volnoběžných otáčkách, po vypnutí motoru už turbo není mazáno.

19.Popište ošetřování čističe vzduchu (suchý, mokrý) a v čem spočívá údržba plnícího systému motoru.

Venkovní vzduch je nasávacím potrubím přiveden do čističe, kde je při průchodu čistící vložkou zbaven prachu a ostatních nečistot. Čistič vzduchu zároveň tlumí hluk sání.

Suchý čistič vzduchu s výměnnou papírovou vložkou

V běžném provozu se používá nejčastěji. Může být vybaven indikátorem znečištění.

Signalizuje-li indikátor nebo kontrolní svítilna vysoké znečištění filtrační vložky:
- odmontujeme víko čističe

- vyjmeme filtrační vložku a opatrně ji zevnitř směrem ven vyfoukáme stlačeným vzduchem
- vyčištěnou vložku vložíme zpět do čističe a namontujeme jeho víko

- jestliže i po tomto zásahu je při běhu motoru v nejvyšších otáčkách dále signalizováno vysoké znečištění, je nutno vložku vyměnit.

Mokrý (olejový) čistič vzduchu

Nečistoty se zachycují v oleji na povrhu kovových většinou drátěných čistících vložek.

Ošetřujeme podle instrukcí výrobce vozidla:

- znečištěný olej z čističe vylijeme do sběrné nádoby

- odstraníme usazeniny ze dna nádoby čističe a umyjeme ji technickým benzinem

- filtrační síta vypereme v technickém benzinu

- všechny díly čističe vyfoukáme stlačeným vzduchem

- nádobu čističe naplníme novým olejem nejvýše po horní značku

Pozor! Při přeplnění může olej nasátý do motoru způsobit jeho vážné poškození, při montáži čističe dbáme na správné usazení těsnění.

Kontrola a údržba plnícího systému

Pravidelně kontrolujeme:

Neporušenost, těsnost a upevněni všech částí plnícího potrubí.
Netěsnosti mají za následek:

- zvýšení opotřebení motoru při přisávání nečistot

- u přeplňovaných motorů snížení výkonu při unikání plnicího vzduchu

Stav čističe vzduchu

- kontrolujeme pravidelně podle provozních podmínek vozidla, včas provádíme jeho údržbu předepsanou výrobcem vozidla.
Zanesený čistič vzduchu má za následek:

- snížený výkon motoru a zvýšení spotřeby paliva

20.Popište, jakou funkci plní u vozidla spojka a jakými způsoby lze ovlivnit její životnost.

Spojka je umístěna mezi motorem a převodovkou a slouží ke krátkodobému přerušení přenosu hnací síly z motoru do převodovky. Když potřebujeme přerušit přenos hnací síly na delší dobu ( např. při stání na červenou ), vyřadíme do neutrálu a spojku uvolníme.

Spojku používáme při rozjezdu, řazení převodových stupňů a při zastavení.

Životnost spojky je ovlivněna:

- správným seřízením spojky

- správným používáním: při delším stání nařadíme neutrál a spojku uvolníme, za jízdy se noha nedotýká pedálu spojky, ale je odložená mimo pedál

spojka v záběru

21.Popište, jakou funkci plní u vozidla převodovka, rozdělovací převodovka, spojovací hřídel, rozvodovka, diferenciál a kolové redukce; v čem spočívá jejich ošetřování.

Převodovka umožňuje vhodnou volbou rychlostních stupňů optimálně využívat výkonu motoru v závislosti na okamžitých provozních požadavcích jízdy ( rychlost jízdy, režim jizdy – do kopce, z kopce, ... ). To znamená, že při stejných otáčkách motoru může být vhodnou volbou převodového stupně dosaženo bud' vysoké hnací síly při nízké rychlosti, nebo vysoké rychlosti při nízké hnací síle.

Převodovka dále umožňuje dlouhodobé přerušení přenosu hnací síly z motoru na kola zařazením neutrálu, zařazení zpětného chodu a brzdění vozidla motorem.

Rozdělovači převodovka rozděluje točivý moment hlavní nebo přídavné převodovky na přední a zadní nápravu.

Spojovací hřídele propojují a přenášejí točivý moment mezi jednotlivými skupinami převodového ústrojí, které spolu nemohou být, vzhledem k vzdálenosti a poloze, přímo spojeny. Zpravidla jsou u automobilů spojovacími hřídeli propojeny převodovka s rozvodovkou a rozvodovka s nábojem kola.

Spojovací hřídel se dvěma křížovými klouby

Rozvodovka převádí vedení hnacího momentu z podélného do příčného směru, zvyšuje ho a rozděluje na kola.

Diferenciál vyrovnává velikost přenášeného točivého momentu na obou kolech nápravy a zároveň umožňuje jejich rozdílné otáčení v zatáčkách nebo na nerovnostech. Některé diferenciály jsou opatřeny uzávěrkou, která je vyřadí z činnosti, např. při protáčení kol na kluzkém povrchu. Diferenciál je umístěn v rozvodovce.

Kolové redukce jsou jednostupňové stálé převody v hlavách kol, které zvyšují výsledný točivý moment přenášený na kolo a snižuje zatížení celého převodového ústrojí. Zároveň zvyšují světlou výšku vozidla ( využije se to v terénu ).

Ošetřování těchto převodních ústrojí spočívá především v:

- kontrole množství olejových náplní a její výměně ve lhůtách předepsaných výrobcem
- kontrole těsnosti převodových skříní

22.Popište rozdíl mezi synchronizovanou a nesynchronizovanou převodovkou, způsob jejich ovládání a použití ve vozidlech.

Volba převodových stupňů se realizuje spojením dvou ozubení ( zjednodušeně zapadnutím 2 ozubených kol do sebe ). Ke spojení může dojít, jen jsou-li otáčky obou ozubení stejné (synchronní). Proto je nutné při řazení rychlostních stupňů nejdříve otáčky vyrovnat a potom příslušný rychlostní stupeň zařadit.

U nesynchronizovaných převodovek k tomuto vyrovnání otáček nedochází žádným zařízením v převodovce, ale jednotlivými úkony řidiče. Ty spočívají ve dvojím vyšlápnutí spojky při řazení rychlostních stupňů a navíc v dávání tzv. meziplynu při řazení na nižší rychlostní stupeň. Řazení je zdlouhavé, vyžaduje nácvik jednotlivých úkonů, nutných k bezhlučnému řazení rychlostních stupňů, a životnost ozubených kol je nízká.

Synchronizované převodovky používají k zajištění bezhlučného a snadnějšího řazení rychlostních stupňů a k prodloužení životnosti ozubených kol tzv. synchronizačního zařízení. Při řazení se nejdříve vyrovnají otáčky příslušného ozubeného kola s otáčkami zubové spojky a potom teprve dojde k zasunutí do sebe.

23.Popište význam kombinovaných (půlených) převodovek a jakou funkci plní uzávěrka diferenciálu.

Ke zvětšení rozsahu převodových stupňů hlavní převodovky se používají další přídavné převody, které mohou být umístěny bud' před hlavní převodovkou nebo za ní. Nejčastěji jsou voleny jako dvoustupňové a zdvojnásobují počet převodových stupňů.

Přídavný převod půlí každý převodový stupeň a přechod mezi jednotlivými rychlostními stupni je méně strmý. Toho se využívá především při jízdě s plně naloženým vozidlem, nebo při jízdě do kopce .

Diferenciály hnacích náprav některých vozidel jsou vybaveny uzávěrkami, které diferenciál vyřazují z činnosti. Zapnutím uzávěrky diferenciálu se znemožní rozdílné otáčení pravého a levého kola hnacích nápravy. Toho se využívá např. při jízdě nebo vyproštění vozidla v kluzkém nebo měkkém terénu.

24.Popište, jakou funkci plní na vozidle tlumiče pérování a stabilizátor, projevy jejich nesprávné činnosti na technický stav vozidla a bezpečnost jízdy.

Tlumiče pérování zajišťují stálý styk kol vozidla s vozovkou během jízdy.

Vliv nesprávné činnosti na technický stav: sjíždějí se pneumatiky – vytvářejí se na nich plošky.

Vliv nesprávné činnosti na bezpečnost jízdy: při brždění – prodlužuje se brzdná dráha

při jízdě v zatáčkách – rozkmitaná kola mohou vést až ke ztrátě ovladatelnosti vozidla

Účelem stabilizátoru je zamezit naklánění vozidla vlivem odstředivé síly při projíždění zatáčky a tím zajistit stálý styk kola s vozovkou a zlepšit ovladatelnost vozidla.

25.Popište účel posilovače brzd a řízení na vozidle, proč se nesmí za jízdy vypínat motor.

Posilovačem brzdného účinku se zvětšuje svalová síla řidiče, kterou působí na ovládací pedál brzdy. Tím je zajištěn větší komfort ovládání (nižší potřeba ovládací síly) při zvětšení vlastního brzdného účinku, snižuje se únava řidiče při častém brzdění a zvyšuje se tak bezpečnost provozu vozidla.

U převážné většiny dnešních osobních a lehkých nákladních automobilů je použit posilovač využívající ke své činnosti podtlaku, který vzniká bud' v sacím potrubí motoru (benzínové motory) nebo zvláštním čerpadlem (naftové motory). Je proto závislý na chodu motoru.

Posilovačem řízení je posílena síla řidiče, kterou působí na volant při otáčení volantem. Zvyšuje se tak komfort při ovládání vozidla a snižují se tak nároky na fyzickou sílu řidiče. Osobní, nákladní automobily a autobusy jsou vybaveny různými druhy posilovačů, které využívají ke své činnosti nezávislé zdroje energie jako stlačený vzduch, tlakový olej nebo elektrickou energii.

Motor se za jízdy vypínat nesmí, protože oba posilovače jsou závislé na chodu motoru. Pokud je motor vypnutý, posilovače nefungují. Vozidlo v takovém případě sice bude možné řídit a brzdit, ale s mnohem větší námahou pro řidiče než pokud by posilovače byly v chodu.

26.Popište účel antiblokovacího systému (ABS) na vozidle a kontrolu jeho správné funkce.

ABS je elektronický systém, který zajistí to, že i při intenzivním brždění nedojde k zablokování kol vozidla. Což je důležité pro ovladatelnost, vozidlo je řiditelné i při maximálním brždění.

Systém je složen z řídící jednotky a snímačů rychlosti otáčení jednotlivých kol. V okamžiku, kdy řídící jednotka vyhodnotí, že některé kolo se zastavilo či téměř zastavilo, ubere brzdné síly připadající na to konkrétní kolo ( kolo se pootočí ). Následně zase přidá brzdné síly, kolo se zastaví, ubere, kolo se pootočí atd. To vše stačí řídící jednotka opakovat 20 až 60 krát za sekundu.

Kontrola správné funkce ABS:

Po zapojení elektrických obvodů klíčem spínací skřínky ( poloha č.1 ) se musí rozsvítit všechny kontrolní svítilny ABS. Nesvítí-li některá z nich, je vadná bud' žárovka nebo je závada v elektrické instalaci. Červené svítilny ABS musí zhasnout po rozjezdu při rychlosti asi 5km/h, nebo u některých systémů ještě před rozjezdem. Svítí-li nadále některá ze svítilen nebo rozsvítí-li se v průběhu jízdy, jedná se o poruchu systému ABS.

27.Popište účel systému regulace prokluzu kol hnacích náprav (ASR) a kontrolu jeho správné funkce.

Při rozjezdu vozidla nebo akceleraci na kluzkém povrchu dochází k prokluzu hnacích kol. Nelze plně využít sílu vyvinutou hnacím ústrojím, kola prokluzují a jsou neřiditelná. K odstranění tohoto jevu je rozšířen systém ABS o systém regulace prokluzu hnacích kol - ASR, který vyrovnává rychlosti otáčení kol podle adhezních podmínek. Čili je využíván systém ABS, ale vlastně opačně.

Prokluzující kolo je přibrzďováno a udržováno na hranici prokluzu, kde je nejúčinněji přenos hnací síly na vozovku a je řiditelné. Stabilizují se tak jízdní vlastnosti vozidla v kritických situacích, usnadní  se řízení vozidla, ale jen pokud nejsou překročeny fyzikální hranice.
Nahrazuje používání uzávěrky diferenciálu u novějších vozidel.

Kontrola jeho správné funkce:

Při zapojení elektrických obvodů klíčem spínací skřínky se rozsvítí žlutá kontrolní svítilna na přístrojové desce a je-li systém ASR funkční, opět zhasne. Jestliže je ASR v činnosti, kontrolní svítilna se při rozjezdu opět rozsvítí.

28. Popište funkci provozní, parkovací, pomocné (odlehčovací) a nouzové brzdy.

Brzdová soustava slouží ke snížení rychlosti jedoucího vozidla, k jeho zastavení a k zajištění stojícího vozidla.

Základními druhy brzdových soustav jsou:

provozní brzda: umožňuje ovládání zastavení vozidla za všech podmínek, tj. bez ohledu na rychlost, zatížení a velikost stoupání či klesání vozovky

nouzová brzda: musí umožnit zastavení vozidla a to i v případě poruchy provozní brzdy ( v praxi je to parkovací brzda ), musí zajistit vozidlo proti pohybu po nastartování dokud se nenaplní vzduchojemy ( v praxi je to brzdič přívěsu )

parkovací brzda: umožňuje zajištění stojícího vozidla a to i v nepřítomnosti řidiče

odlehčovací brzda: slouží ke zpomalení vozidla a podporuje účinek provozní brzdy, neslouží k zastavení nebo k zajištění vozidla při stání.

Odlehčovací brzdy slouží ke snižování nebo udržování rychlosti vozidla, zejména při sjíždění dlouhých, táhlých svahů. Jsou nezávislé na provozních brzdách, které šetří (odlehčují) a zvyšují jejich pohotovost. Mají měkký záběr a vylučují blokování kol, proto se hodí ke zpomalování na kluzkých vozovkách. Dělí se na:

motorové brzdy (využívají odporu motoru bez dodávky paliva)

retardéry (využívají odporu při víření kapaliny nebo elektromagnetického odporu).

29. Popište princip pomocné (odlehčovací) brzdy (motorové, retardéru elektromagnetického a retardéru hydrodynamického)

Princip činnosti motorové odlehčovací brzdy:

Je jí vybaveno v podstatě každé vozidlo. Využívá se mechanického pumpovního odporu při stlačování vzduchu v pracovním prostoru válce bez dodávky paliva. Motor, který je spojen s převodovým ústrojím, tak vyvíjí brzdný účinek. Tento účinek může byt zesílen tzv. výfukovou brzdou. Je umístěna na konci sběrného výfukového potrubí. Ventil výfukové brzdy uzavře sběrné potrubí a zároveň se nastaví nulová dodávka paliva. Motor při výfukovém zdvihu stlačuje nasátý vzduch do uzavřeného prostoru sběrného potrubí, kde vzrůst tlak. Ten působí proti pohybu pístů, které zpomalují svůj pohyb a otáčky motoru se snižují. To se přes převodové ústrojí projevuje jako brzdící účinek.

Princip činnosti elektromagnetického retardéru:

Konstrukčně je vestavěn do hnacího systému vozidla, např. mezi převodovku a hnací nápravu. Brzdový kotouč (rotor) spojený s hnacím ústrojím se otáčí mezi elektromagnety statoru. Při zapnutí retardéru prochází elektromagnety elektrický proud, který vyvolá vířivé elektromagnetické proudy působící proti směru otáčení brzdového kotouče. Brzdový kotouč je tak brzděn a tento účinek se projeví i v hnacím ústrojí vozidla. Velikost brzdného účinku může být regulována velikostí protékajícího proudu elektromagnety.

Elektromagnetický retardér a jeho začlenění do kloubového hřídele nákladního automobilu

Princip činnosti hydrodynamického retardéru:

Je také zařazen do hnacího ústrojí vozidla. S hnacím ústrojím je spojen otáčivý rotor retardéru, který je stejně jako stator opatřen lopatkami. Při brzdění retardérem se využívá odporu, který vzniká vířením kapaliny (oleje) v prostoru mezi statorem a rotorem. Vznikající odpor působí proti směru otáčení rotoru a ten je tak brzděn. Brzdný účinek je hnacím ústrojím přenášen na vozidlo.

Schéma hydrodynamického retardéru

1- lopatky statoru

2- lopatky rotoru (turbína)

3- spojka hřídele a turbíny

4- spoj ovací hřídel

30.Popište princip činnosti kapalinové brzdy a vzduchokapalinové brzdy.

Kapalinové brzdy používají k přenášení ovládací síly řidiče k vlastním brzdám v kolech kapalinu. Ovládací síla, kterou působí řidič tlakem na pedál hlavního brzdového válce, vytlačuje brzdovou kapalinu pístem z brzdového válce. Tlak kapaliny je přenášen potrubím k brzdám, kde rozpíná písty brzdových válečků působící na brzdové čelisti, které přitlačí k brzdovému bubnu, otáčejícímu se společně s kolem. U kotoučových brzd tlak kapaliny vytlačuje v třmenu brzdy písty, působící na brzdové destičky, které sevřou kotouč, otáčející se společně s kolem. Třením mezi pevnými a otáčejícími se částmi dochází k brzdnému účinku.

Vzduchokapalinové brzdy využívají k pohybu pístu v hlavním brzdovém válci, který vytlačuje kapalinu do brzdového potrubí, místo síly řidiče, tlaku vzduchu ze vzduchotlakové soustavy vozidla. Řidič sešlápnutím pedálu pouze otevře vzduchový ventil a tlakový vzduch proudí do vzduchových válců spojených s hlavními hydraulickými válci, z nichž je vytlačována kapalina do kolových brzd.

31. Popište princip činnosti vzduchové brzdy, vyjmenujte její hlavní části.

Vzduchotlakovou brzdovou soustavu tvoří kompresor s čističem vzduchu, který je zdrojem tlakového vzduchu. Vzduch postupuje potrubím do odlučovače oleje, kde je zbaven zbytků oleje a vody. Vyčištěný vzduch prochází přes protimrazový vstřikovač do vyrovnávače tlaku s přepouštěčem, který plní nejdříve pohotovostní a potom zásobní vzduchojem, a který reguluje maximální tlak ve vzduchové soustavě. Od pohotovostního vzduchojemu je vzduch veden k hlavnímu pedálovému brzdiči, k brzdiči přívěsů a tlakoměru. Při sešlápnutí pedálu hlavního brzdiče se otevře cesta tlakovému vzduchu do potrubí k brzdovým válcům, které převádí tlak vzduchu na mechanický pohyb klíče čelisti brzdy. Natočením klíče brzdy dojde k přitlačení brzdových čelistí na otáčející se buben kola a tím vyvolání brzdného účinku.

Schéma jednookruhové brzdové soustavy

1- kompresor, 2- odlučovač vody a oleje, 3- protimrazový vstřikovač, 4- dvoukomorový vyrovnavač tlaku s prepouátěčem, 5- pohotovostní vzduchojem, 6- zásobní vzduchojem, 7- brzdič přívěsu, 8- uzavírací kohout,

9- vzduchová spojovací hlavice, 10- tlakoměr vzduchu, 11- brzdové válce kol, 12- hlavní brzdič, 13- čistič vzduchu

32.Popište postup při ošetřování a údržbě jednotlivých částí vzduchové brzdy.

- těsnost celé soustavy a jednotlivých částí
- upevnění jednotlivých částí

- promazání mazacích míst

- rychlost náběhu tlaku vzduchu ve vzduchotlakové soustavě, dosažení předepsaného tlaku

čistič vzduchu – viz otázka č. 19

kompresor - napnutí klínových řemenů pohonu kompresoru

- mazání olejem z motoru

odlučovač – odkalování kondenzátů

protimrazová pumpa – v zimním období pravidelné doplňování protimrazových prostředků

brzdové válce – pracovní zdvih pístnic, stav manžet, seřizování chodu pístnic

brzdy – tloušťka a stav brzdového obložení, stav brzdových bubnů a těsnících manžet

33.Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody.

Obě brzdy jsou třecí.

Kotoučová brzda:

- skládá se z brzdového kotouče, brzdových destiček a brzdových pístků, které přitlačují destičky na kotouč

- boční strany rotujícího brzdového kotouče spojené s nábojem kola jsou při brzdění svírány dvěma protilehlými brzdovými segmenty (destičkami). Potřebný přítlak brzdových destiček zajišťují písty uložené v třmenu brzdy, které jsou ovládány tlakovou brzdovou kapalinou. Vzájemným třením se zpomaluje rotace brzdného kotouče. Velikost tohoto účinku je dána velikostí síly, která brzdové čelisti ke kotouči přitlačuje.

Výhody:

otevřená brzda – lépe chlazená, tím pádem víc účinná, používá se na víc namáhaných nápravách

jednoduchost, nenáročná obsluha

Nevýhody:

otevřená brzda – snadno se na ni dostanou nečistoty a voda

Bubnová (čelisťová) brzda:

- skládá se z brzdového bubnu, brzdových čelistí, brzdového válečku ( v případě kapalinových brzd )

brzdového klíče, páky klíče, vzduchového válce ( u vzd. brzd )

- na rotující brzdový buben, ke kterému je přišroubováno kolo, jsou přitlačovány brzdové čelisti. Potřebný přítlak brzdových čelistí zajišťují pístky brzdových válečků, které jsou ovládány tlakovou brzdovou kapalinou nebo natáčením brzdových klíčů u vzduchotlakových brzd. Vzájemným třením se zpomaluje rotace bubnu. Velikost tohoto účinkuje je dána velikostí síly, která brzdové čelisti k bubnu přitlačuje.

Výhody:

uzavřená brzda – ochrana před nečistotami a vodou

jednodušeji řešená ruční brzda

Nevýhody:

uzavřená brzda – hůř chlazená

34. Vysvětlete, co se rozumí pod pojmem geometrie řídící nápravy vozidla.

Jde o základní postavení kol řídící nápravy vůči ose vozidla. Ovlivňuje lehkost a citlivost ovládání vozidla,
směrovou stabilitu vozidla, vrácení řídících kol do přímého směru a opotřebení pneumatik řídících kol. Základním požadavkem je, aby se kola při jízdě odvalovala a nikoliv smýkala.

Sbíhavost kol vymezuje vůle v řízení a přispívá ke stabilitě v přímém směru jízdy

Odklon kola vymezuje vůli v ložiscích kol (snižuje namáhání ložisek), spolu s příklonem rejdového čepu zlepšuje stabilitu jízdy a snižuje velikost ovládací síly na řízení

Příklon rejdového čepu zmenšuje poloměr zatáčení vozidla, pomáhá vracet kola do přímého směru

Záklon rejdového čepu vytváří tzv. závlek kola, které má tendenci se po projetí zatáčkou vracet do přímého směru. Kolo se tak snaží samo zachovávat přímý směr jízdy.

sbíhavost                                                                                     odklon kola

záklon rejdového čepu                                                                                      příklon rejdového čepu

35. Popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla.

Nejčastěji se nesprávné seřízení geometrie řídící nápravy projevuje:

- nadměrným a nestejnoměrným opotřebením pneumatik ( sjíždí se z jedné strany )
- samovolným vybočováním vozidla z přímého směru jízdy

- příliš velkou citlivostí vozidla na menší boční síly, při jejich účinku se začne vozidlo samo vychylovat z daného směru jízdy
- po projetí zatáčky se kola samy nevrací do přímého směru, špatná ovladatelnost a vedení vozidla
- zvýšenou spotřebou pohonných hmot

- rychlé opotřebení mechanických částí řízení, zavěšení náprav a ložisek kol

36.Popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost.

Akumulátorová baterie slouží k napájení elektrické sítě vozidla v době, kdy není motor vozidla v provozu, a k uvedení motoru do chodu. Je tedy zásobním zdrojem elektrické energie. Na stavu akumulátoru je závislá především schopnost startování motoru.

Máme dnes akumulátory údržbové a bezúdržbové.

Kontrola a údržba akumulátoru:

- akumulátory musí být dobře upevněny ve svých držácích

- povrch akumulátorů nesmí mít trhliny a musí být vždy čistý a suchý

- dotykové plochy pólů kabelových svorek se musí pravidelně čistit a chránit proti korozi speciálními prostředky nebo mazacím tukem Vazelínou). K čištění nepoužívat ocelový kartáč (může způsobit zkrat).

- kabelové svorky musí být dobře upevněny na pólech a izolace kabelů nesmí být porušena
- při opravách elektrické instalace musíme akumulátory odpojovačem odpojit od sítě vozidla, aby náhodným zkratem nedošlo k jejich poškození.

- do skříně akumulátorů nesmíme odkládat žádné předměty, které by mohly způsobit elektrický zkrat.

- pravidelná kontrola hladiny elektrolytu ( kyselina sírová a destilovaná voda ) – po rysky, po spodní okraj kontrolních košíčků nebo 10 – 15 mm nad horní okraje olověných desek

- hustota elektrolytu ( 1,285 g/cm3 ), podle potřeby dolití destilované vody ( kyselina se nevypařuje )

- pravidelné dobíjení

Pozor! K akumulátorům se nepřibližujeme s otevřeným ohněm, zvláště když jsou otevřeny uzávěry článků. Hrozí nebezpečí výbuchu !

Faktory ovlivňující životnost akumulátorů:

- stav elektrolytu ( nízká hladina, znečištění, jiná než předepsaná hustota )

- zkrat v el.soustavě, opačná polarita zapojení

- mechanické nárazy, otřesy

- vybíjení vysokými proudy např. při dlouhotrvajícím startování ( startujeme 3-5 sek., necháme akumulátor asi 30 sek. odpočinout, pak zkusíme znovu startovat 3-5 sek. )

- hluboké vybíjení nebo ponechání dlouhou dobu ve vybitém stavu

- příliš vysoké a příliš nízké teploty ( pokud vozidlo v zimě nepoužívám delší dobu, akumulátor vymontuju a umístím na suché a teplé místo )

- nesprávné nabíjení

37.Vysvětlete rozdíl mezi paralelním a sériovým zapojením akumulátorů a správný postup při jejich zapojení a odpojení.

Paralelním zapojením akumulátorů (vedle sebe) dosáhneme dvojnásobné kapacity a stejného napětí

Sériovým zapojením akumulátorů (za sebou) dosáhneme stejné kapacity ale dvojnásobného napětí

Postup při zapojování a odpojování akumulátorů:

při odpojování akumulátorů od elektrické instalace vozidla nejdříve odpojíme ukostřený pól (-), potom teprve druhý pól (+) (nedojde tak ke zkratu zavaděním klíče o kostru vozidla)
odpojení se provede uvolněním šroubu na svorce příslušného kontaktu a nenásilným sejmutím svorky

při zapojování akumulátorů do elektrické instalace vozidla nejdříve připojíme neukostřený pól (+), potom teprve připojíme akumulátor ke kostře vozidla (-)

před připojením očistíme kontakty svorky i akumulátoru, teprve potom nasadíme svorku a dotáhneme. Kontakty chráníme před korozí konzervačním tukem

38. Popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění.

Úkolem pojistek je chránit el.spotřebiče a elektrickou instalaci před poškozením při přetížení nadměrným proudem např. při poruše spotřebiče nebo zkratu. Na těle pojistky je připevněn vodič přesně stanoveného průřezu, jehož maximální proudová hodnota je na pojistce vyznačena. Při průtoku většího proudu, než je proudová hodnota pojistky, dojde k přepálení vodiče a tím k odpojení příslušného elektrického obvodu.

V elektrických instalacích vozidel se používají bud' starší válcové pojistky, které se vkládají mezi pružné kontakty, nebo novější ploché pojistky s nožovými kontakty, které se do kontaktů zasouvají.

Pojistky jsou umístěny v pojistkové skříňce nebo v centrále elektrické instalace vozidla. Tato zařízení bývají na vozidle umístěna obvykle v přístrojové desce, u motoru nebo ve zvláštní schránce kapoty (autobus). Umístění pojistkové skřínky se liší podle typu vozidla (např. vlevo pod volantem, pod přihrádkou na místě spolujezdce nebo v motorovém prostoru) a je třeba se s ním seznámit v návodu k obsluze.

Plochou pojistku tvoří plastový výlisek se zataveným kovovým vodičem a dvěma kontakty, které se zasouvají na příslušné místo v pojistkové skříňce, zpravidla označené symbolem spotřebiče, který jistí. Elektrická hodnota pojistky se udává v ampérech a odpovídá zatížení spotřebiče. Pro snazší rozlišení jsou pojistky různých hodnot provedeny v odlučovacích barvách ( např. světle hnědá 5 A, červená 10A, modrá 15A, žlutá 20A, bílá 25A, zelená 30A).

Při výpadku některého spotřebiče nejprve vyjmeme jeho pojistku z pojistkové skřínky a zkontrolujeme ji - její
znehodnocení signalizuje přetavený kovový vodič uvnitř plastového pouzdra.

Pozor - spálenou pojistku nahrazujeme pouze pojistkou se stejnou hodnotou !

39. Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla.

Žárovky hlavních světlometů a předních směrových světel jsou přístupné z motorového prostoru (u náklad. po vyklopení světlometů z nárazníku), žárovky zadních svítilen jsou obvykle umístěny pod společným plastovým krytem v zavazadlovém prostoru (u náklad. po odmontování krytu zadních světel).

v případě předních světel:

- sejmeme pryžový nebo plastový kryt zadní části světlometu

- mírným tahem uvolníme a odpojíme objímku a vyjmeme ji (u některých vozidel se z pevné objímky s bajonetovým závitem vyjme přímo žárovka)
- vyměníme vadnou žárovku za novou stejného typu a příkonu (napětí ve voltech V a výkon ve watech W)

- u halogenových žárovek (většina moderních vozidel H1,H4,H7,...) vždy držíme žárovku za kovovou patici, ne za skleněnou baňku (mají tenké sklo, při šáhnutí na sklo tam necháme mastný otisk, na ten se při provozu budou chytat nečistoty, při svícení se v tom špinavým místě sklo víc zahřívá, až se rozteče či praskne)

- u dvouvláknové žárovky tlumených a dálkových světel (případně vzadu obrysových a brzdových světel) dbáme na správnou polohu kontaktů — jinak místo tlumeného světla svítí dálkové a naopak

- opačným postupem upevníme objímku, zapojíme konektor a uzavřeme kryt.

40.Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce (volantu) vozidla.

mazání motoru, tlak oleje

vysoká teplota chladící kapaliny

dobíjení akumulátoru

závada brzdové soustavy (málo brzdové kapaliny, nízký tlak v soustavě,            nadměrné opotřebení brzdových destiček, zatažená ruční brzda)

malá tloušťka brzdového obložení

parkovací (ruční) brzda

kontrola elektroniky motoru

nízký stav paliva v nádrži

bezpečnostní pásy

porucha ABS

žhavení u vznětových motorů

sytič u starších vozidel

směrová světla

obrysová světla (zelená)

potkávací světla

dálková světla

přední světla do mlhy

zadní světla do mlhy

varovná světla

vyhřívání zadního okna

imobilizér

posilovač řízení

airbag (červená nebo oranžová)

symboly ovladačů:

klakson

ventilátor větrací a topné soustavy

stěrače a ostřikovače čelního skla

stěrač a ostřikovač zadního okna

přední stěrače

zadní stěrač

přední ostřikovače

zadní ostřikovač

vyhřívání zadního okna

41. Popište postup při připojení tažného lana a tažné tyče a možnosti jejich použití.

Zákon 361/2000 Sb., § 34 Vlečení motorových vozidel

(1) Při vlečení motorového vozidla se smí jet rychlostí nejvýše 60 km.h-1.

(2) Motorové vozidlo se smí vléci na laně jen tehdy, má-li bez závad řízení a účinné brzdy.

(3) Motorové vozidlo se smí vléci na tyči jen tehdy, má-li bez závad řízení. Nemá-li vlečené vozidlo účinné brzdy, nesmí jeho okamžitá hmotnost být vyšší než okamžitá hmotnost vlečného vozidla.

(4) Při vlečení motorového vozidla musí být délka spojnice taková, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla větší než 6 m; užije-li se lana, nesmí být vzdálenost mezi vozidly menší než 2,5 m, a užije-li se tyče, nesmí být menší než 1 m. Spojnice musí být zřetelně označena (tyč příčnými červenými a bílými pruhy o šířce 75 mm, lano červeným praporkem nebo štítkem o rozměru nejméně 300 x 300 mm).

(5) Řidiči vlečného a vlečeného vozidla jsou povinni si předem dohodnout způsob dorozumívání během jízdy.

(6) Vlečení více než jednoho motorového vozidla nebo motorového vozidla s přívěsem je zakázáno. Smí se však vléci motorové vozidlo s návěsem. Za motorovým vozidlem s přívěsem se nesmí vléci jiné motorové vozidlo. Motocykl bez postranního vozíku a moped se nesmí vléci nebo užít jako vlečné vozidlo.

(7) Autobus nebo motorové vozidlo vlečené pomocí zvláštního zařízení se smí vléci jen bez přepravovaných osob.

(8) U vlečného vozidla musí být rozsvícena obrysová a potkávací světla. Vlečené vozidlo musí být zezadu viditelně označeno výstražným trojúhelníkem, například za sklem, na zadním čele korby.

(9) Za snížené viditelnosti musí být u vlečeného vozidla rozsvícena obrysová nebo potkávací světla. Při jejich poruše musí být vozidlo osvětleno na straně ke středu vozovky vpředu neoslňujícím bílým světlem a vzadu alespoň jedním červeným světlem; tato světla musí být dobře viditelná a nesmějí být umístěna dále než 400 mm od bočního obrysu vozidla.

42. Popište postup při montáži sněhových řetězů

Při jízdě v zimním období na souvislé vrstvě sněhu může dojít k prokluzování kol hnacích náprav vozidla. Ke zvýšení adheze mezi koly a takovýmto povrchem vozovky se používají sněhové řetězy.

Konstrukce tvarů příčných spojení bývají různorodé. Po jejich nasazení na kolo, podle instrukcí výrobce sněhových řetězů, je běhoun ovinut řetězy tak, že podélné pásy tvoří kruhy na vnější a vnitřní straně kola a napínají celý řetězový věnec. Příčné řetězy vytváří po obvodu kola svými hranami výstupky na pneumatice a tím dochází k lepšímu záběru kola.

Před jízdou do oblastí, kde je nutné použít sněhové řetězy, je potřebné si jejich nasazování na kolo nacvičit. Při jízdě se sněhovými řetězy nesmí být rychlost vyšší než 50 km/h.

Jsou v podstatě dva druhy sněhových řetězů. Buď se umístí přímo na kolo, spojí a zajistí, nebo se rozprostře na zemi před kolem a najede se na něj (u nákl.), spojí a zajistí. V obou případech je ještě nutné pár metrů popojet a až si řetězy pořádně sednou na kole, znovu je dopnout. Třeba i vícekrát.

43. Popište základní funkce tachografu a v čem spočívá jeho obsluha

Tachograf je technické kontrolní zařízení pro záznam údajů o provozu vozidla, činnosti řidiče za určitý časový interval a pro jednoznačnou identifikaci řidiče a vozidla. Lze z jeho záznamů vyčíst např. ujetou vzdálenost, rychlost jízdy, čas a dobu řízení, pracovní pohotovost, ostatní práce a odpočinek atd.

Tachografy jsou mechanické (analogové) nebo elektronické. Údaje jsou zaznamenávány bud' na záznamový list (papírový kotouč) nebo magnetickou kartu.

Obsluha analogového tachografu spočívá v:

zakládání a vyjímání vypsaných záznamových kotoučků

nastavení hodin

ruční přepínání časových úseků

digitální tachograf

44. Popište postup při připojování a odpojování přívěsu.

Obecně pro připojování přívěsu platí, že přívěs musí být zabrzděn a zaklínován a tažné vozidlo najíždí na přívěs.

Podle druhu závěsu na tažném vozidle můžeme připojování přívěsu rozdělit do:

a) klasického závěsu

- je nutná způsobilá a náležitě poučená osoba

- ta se postaví vedle přívěsu tak, aby byla v zorném poli řidiče (zrcátko) a sama viděla na oko přívěsu

- pomocí smluvených signálů navede řidiče tak, aby závěs směřoval na oko oje

- až je závěs od oka vzdálen 25 cm, pomocník řidiče zastaví

- pomocník vstoupí mezi vozidla, vztáhne závěrný čep, nasměřuje oko na střed závěsu a dá znamení pro dokončení couvání

- řidič opatrně couvá, pokud po 30 cm necítí náraz, musí okamžitě zastavit a podívat se na situaci za vozidlem

- po spojení vozidel je řidič povinen zkontrolovat spojení a zajištění závěsu, propojit elektrické kabely a připojit vzduchové hadice, zajišťovací řetězy

b) automatického závěsu

- řidič nacouvá asi 1m závěsem od oka oje přívěsu

- zastaví, oj nasměřuje na střed závěsu

- závěs se odjistí a zvedne závěrný čep

- vozidlem se opatrně najíždí k přívěsu, až dojde ke spřahnutí

- kontrola správného uzavření a zajištění závěsu

- propojí se jednotlivé soustavy – vzduchotlaká, elektrická, řetězy)

při zapojování vzduchových hadic se zapojuje první žlutá (ovládací větev), až pak červená (zásobní)

při odpojování je to naopak

Automatický závěs pro přívěs
1-pojistka, 2- hubice závěsu, 3- rukojeť ke zvedání závěrného čepu 4- skříň pružiny pro tlumení rázů od přívěsu

Odpojování přívěsu:

- zastavit soupravu, vypnout motor a zabrzdit parkovací brzdu
- přívěs zajistit proti pohybu ruční brzdou a zakládacími klíny
- odpojit elektrické kabely a hadice vzduchotlakové soustavy
- odpojit zajišťovací zařízení (lana, řetězy) od tažného vozidla
- odjistit a otevřít závěs pro přívěs nebo vyjmout závěrný čep
- rozpojit soupravu popojetím vozidla od přívěsu

45. Vyjmenujte povinné vybavení vozidla.

přenosný výstražný trojúhelník

reflexní vesta

lékárničku podle kategorie vozidla

buď náhradní kolo + příruční zvedák odpovídající nosnosti + klíč na matice kol nebo sada pro bezdemontážní opravu nebo pneumatiky speciální konstrukce, které umožní dojezd i v případě defektu nebo se řidič prokáže uzavřenou smlouvou na tyto služby 24/7 pro celé území ČR

zakládací klíny

hasící přístroj pro autobusy, sanitní vozidla, samojízdné pracovní stroje pro sklizeň obilí, vozidla taxislužby a nákladní vozidla při přepravě nebezpečných věcí ADR